Tab. Nejmenší dovolený průřez jader vodičů obvodů

| Vedení | Nejmenší dovolený průřez jader vodičů, mm2 |
| --- | --- |
| hliníkových1 | měděných |
| v trubkách a lištách | (2,5) | 1 |
| z můstkových, páskových nebo jednokilových vodičů uložených v omítce | (2,5) | 1 |
| z kabelů | (2,5) | 1 |
| z jednokilových vodičů uložených na podpěrách vzdálených méně než 1m | (2,5) | 1,5 |
| vzdálených více než 1m | (4) | 2,5 |
| 1 – Hliníkové vodiče se používají pouze pro opravy starších vedení, provedených hliníkovými vodiči. |

Tab. Minimální počet obvodů v bytech dle velikostní kategorie

| Obvod | Minimální počet obvodů v bytech velikostní kategorie* nebo užitné plochy |
| --- | --- |
| I. do 50m2 | II. až IV. do 75m2 | V. až VIII. do 100m2 | do 125m2 | nad 125m2 |
| světelný 1) | 1 (0) | 1 | 1 (2) | 2 | 2 |
| zásuvkový 2) | 1 | 2 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) |
| pro bytové jádro 3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

* V případě, že užitná plocha bytu dané kategorie přesahuje uvedenou plochu, je nutno zřizovat počet obvodů, již jako pro kategorii o stupeň vyšší.

Poznámka:

1) Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači: Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti (viz ČSN 73 4301) a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod.

2) Zásuvkový obvod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2kW (např. svítidla, ventilátory, infrazářiče apod.).

3) Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém

jádru (alternativně v koupelně a WC) a v kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku, elektrického sporáku, popřípadě dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod.